Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ФГОУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра двигателей внутреннего сгорания

Индекс УДК 621.436

№ государственной

регистрации __________________

Инвентарный № _______________

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

________________ /Рудской А.И./

«____» _____________2009 г.

О Т Ч Е Т

о научно-исследовательской работе

Экспериментальное исследование влияния препарата «Супротек»  на технико-экономические, экологические и ресурсные показатели двигателя с искровым зажиганием

Шифр темы / № работы 200301901

Зав. кафедрой ДВС,

к.т.н., профессор, в.н.с.					    Галышев Ю.В.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2009

Список исполнителей:

#### Шабанов А.Ю., к.т.н., доцент -ответственный исполнитель     работы

Зайцев А.Б., к.т.н., доцент

Содержание работы

Стр.

1. Цель проведения работы                                                                  4

2. Объект исследования                                                                        4

3. Описание испытательного стенда и измерительной

аппаратуры                                                                                        4

4. Программа испытаний                                                                      5

5. Результаты испытаний препарата

«СУПРОТЕК»                                                                                    7

6. Результаты визуальной диагностики двигателя после

испытаний                                                                                         18

### 7. Выводы по результатам обработки

### двигателя препаратом «СУПРОТЕК»                                          19

Приложение 1                                                                                       21

Приложение 2                                                                                       25

- Цель проведения работы

Целью проведения настоящей работы является  экспериментальное  исследование влияние смазочной композиции «СУПРОТЕК» на основные показатели работы бензинового карбюраторного двигателя – эффективную мощность, расход топлива,  показатели токсичности отработавших газов, а также на скорость износа основных сопряжений трения в ходе длительных 150-часовых  моторных стендовых испытаний.

В процессе работы использовались оборудование и расчетно-экспериментальные методики исследования рабочих процессов в ДВС, разработанные на кафедре Двигатели внутреннего сгорания С-Петербургского государственного Политехнического университета.

- Объект исследований

### В качестве объекта исследований был выбран быстроходный форсированный карбюраторный автомобильный двигатель ВАЗ-2108 (4Ч 7.6/7.1) производства Волжского автозавода.

- Описание испытательного стенда и измерительной аппаратуры

Моторные испытания двигателя ВАЗ-2108 проводились на испытательном стенде лаборатории ДВС кафедры Двигатели внутреннего сгорания СПбГТУ. Описание стенда и использованной аппаратуры приведено в предыдущем отчете.

- Программа испытаний

Согласно Методике ускоренных трибологических стендовых испытаний, принятой в качестве основы для проведения независимой экспертизы,  программа проведения испытаний включала в себя:

- Проведение переборки двигателя с его полным обмером и дефектацией;

- сборку двигателя, установку двигателя на стенд, соединение с нагрузочным устройством, монтаж комплекса измерительной аппаратуры;

- кратковременную обкатку двигателя до стабилизации параметров перед началом испытаний (3 моточаса);

- снятие базовых характеристик двигателя: внешней скоростной и нагрузочных при n=  2000, 3000 об/мин с замером основных показателей работы двигателя;

- замеры мощности механических потерь двигателя при открытом и закрытом дросселе методом прокрутки от стенда;

- замеры показателей компрессии и газоплотности цилиндро-поршневой группы;

- первая обработка двигателя составом «Супротек» (по технологии фирмы-производителя), наработка на нем на фиксированном режиме (n=2500 об/мин, Ме=50 нм) 10 моточасов (аналог 1000 км пробега), снятие итоговых характеристик двигателя после первой обработки;

- смена масла и масляного фильтра, заправка свежим маслом, вторая обработка двигателя составом «Супротек», наработка на нем на фиксированном режиме 70 моточасов ( аналог 7000 км пробега), снятие итоговых характеристик двигателя после второй обработки;

- третья обработка двигателя составом «Супротек» (по технологии фирмы-производителя), наработка на нем на фиксированном режиме (n=2500 об/мин, Ме=50 нм) 70 моточасов (аналог 7000 км пробега), снятие итоговых характеристик двигателя после третьей обработки;

- замер мощности механических потерь методом прокрутки от стенда;

- замер компрессии  и параметров газоплотности  ЦПГ двигателя;

- снятие двигателя со стенда, разборка, дефектация.

- анализ результатов проведения испытаний, подготовка отчета.

Оценка эффективности препаратов производится по следующим параметрам:

- изменению величины и степени равномерности компрессии по цилиндрам;

- величине максимальной мощности и максимального крутящего момента в абсолютной величине и в процентном выражении;

- величинам удельного расхода топлива в абсолютном и процентном выражении в приведенных атмосферных условиях;

- изменению токсичности отработавших газов по компонентам СО, NO и СН до и после обработки двигателя;

- по изменению величины эффективного  к.п.д. двигателя до и после обработки;

- по изменению скоростей износа деталей основных сопряжений трения (поршневых колец, вкладышей подшипников) после обработки двигателя по сравнению с аналогичными параметрами базового двигателя.

- Результаты испытаний препарата «СУПРОТЕК»

Испытания проводились в строгом соответствии с программой, приведенной выше.

В процессе испытаний использовалось смазочное масло «Лукойл» 10W40 и бензин марки А-92 «Славнефть». Бензин для проведения всех испытаний закупался одновременно, в начале испытаний.

Ниже, в табл.1-3, приведены результаты, полученные в ходе контрольных замеров параметров двигателя.

Здесь и далее в таблицах использованы следующие обозначения:

n –частота вращения коленчатого вала двигателя;

Ме –эффективный крутящий момент;

Nе- эффективная мощность;

Gт – часовой расход топлива;

ge – удельный расход топлива;

(е – эффективный к.п.д.;

(м – механический к.п.д.;

α – коэффициент избытка воздуха ( по показаниям газоанализатора);

Тог – температура отработавших газов;

СО – содержание окиси углерода в отработавших газах двигателя;

СО2 – содержание двуокиси углерода в отработавших газах двигателя;

NO – содержание окиси азота в отработавших газах двигателя;

СН – содержание  остаточных углеводородов в отработавших газах двигателя.

| Внешняя скоростная характеристика. «Супротек» |
| --- |
| Базовое состояние |
| n, об/мин | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1500 | 77,86 | 12,23 | 3,99 | 0,327 | 0,251 | 0,852 | 0,901 | 2,45 | 422 | 5,332 | 145 | 1011 | 10,90 |
| 2000 | 84,94 | 17,79 | 5,81 | 0,327 | 0,250 | 0,854 | 0,894 | 2,90 | 486 | 6,045 | 142 | 661 | 10,06 |
| 2500 | 95,05 | 24,88 | 8,05 | 0,323 | 0,253 | 0,852 | 0,874 | 3,10 | 520 | 7,243 | 157 | 511 | 9,62 |
| 3000 | 99,10 | 31,13 | 10,07 | 0,323 | 0,253 | 0,846 | 0,865 | 3,40 | 584 | 7,482 | 165 | 674 | 10,01 |
| 3500 | 100,1 | 36,69 | 10,97 | 0,299 | 0,274 | 0,830 | 0,879 | 3,65 | 615 | 5,874 | 134 | 1250 | 11,21 |
| 4000 | 95,05 | 39,82 | 11,99 | 0,301 | 0,272 | 0,798 | 0,895 | 3,70 | 685 | 3,856 | 108 | 1742 | 12,15 |
| После первой обработки |
| n, об/мин | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1500 | 79,14 | 12,43 | 4,19 | 0,337 | 0,243 | 0,868 | 0,898 | 2,40 | 428 | 5,102 | 132 | 1045 | 10,76 |
| 2000 | 86,15 | 18,04 | 5,80 | 0,321 | 0,255 | 0,869 | 0,891 | 2,90 | 495 | 6,011 | 132 | 656 | 10,36 |
| 2500 | 96,17 | 25,18 | 7,99 | 0,317 | 0,258 | 0,869 | 0,875 | 3,15 | 531 | 7,120 | 149 | 543 | 9,54 |
| 3000 | 99,17 | 31,16 | 10,12 | 0,325 | 0,252 | 0,861 | 0,861 | 3,45 | 594 | 7,346 | 154 | 650 | 10,12 |
| 3500 | 100,2 | 36,72 | 11,17 | 0,304 | 0,269 | 0,841 | 0,884 | 3,70 | 635 | 5,546 | 112 | 1364 | 11,11 |
| 4000 | 96,17 | 40,28 | 12,11 | 0,301 | 0,272 | 0,810 | 0,901 | 3,80 | 697 | 3,666 | 101 | 1837 | 12,01 |
| После второй обработки |
| n, об/мин | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1500 | 81,05 | 12,73 | 4,09 | 0,322 | 0,254 | 0,881 | 0,900 | 2,45 | 435 | 5,004 | 128 | 1097 | 10,84 |
| 2000 | 88,06 | 18,44 | 5,78 | 0,313 | 0,261 | 0,880 | 0,894 | 2,95 | 504 | 5,894 | 136 | 625 | 10,44 |
| 2500 | 98,06 | 25,67 | 8,00 | 0,312 | 0,263 | 0,883 | 0,878 | 3,25 | 540 | 7,045 | 143 | 565 | 9,40 |
| 3000 | 100,7 | 31,65 | 10,24 | 0,324 | 0,253 | 0,870 | 0,870 | 3,50 | 611 | 7,450 | 158 | 631 | 10,21 |
| 3500 | 101,1 | 37,04 | 11,03 | 0,298 | 0,275 | 0,849 | 0,884 | 3,65 | 649 | 5,410 | 110 | 1410 | 11,15 |
| 4000 | 99,07 | 41,50 | 12,25 | 0,295 | 0,277 | 0,818 | 0,896 | 3,85 | 704 | 3,410 | 98 | 1885 | 12,40 |

| Внешняя скоростная характеристика. «Супротек» (продолжение) |
| --- |
| Итоговое состояние(после трех обработок) |
| n, об/мин | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1500 | 82,05 | 12,98 | 4,12 | 0,320 | 0,256 | 0,882 | 0,894 | 2,40 | 438 | 5,254 | 131 | 1101 | 10,65 |
| 2000 | 89,06 | 18,65 | 5,80 | 0,311 | 0,263 | 0,881 | 0,888 | 2,90 | 510 | 5,995 | 142 | 601 | 10,40 |
| 2500 | 98,73 | 25,85 | 8,03 | 0,311 | 0,263 | 0,888 | 0,875 | 3,30 | 547 | 7,147 | 147 | 541 | 9,40 |
| 3000 | 101,4 | 31,86 | 10,38 | 0,326 | 0,251 | 0,875 | 0,871 | 3,60 | 620 | 7,521 | 151 | 610 | 10,10 |
| 3500 | 101,1 | 37,04 | 11,10 | 0,300 | 0,273 | 0,849 | 0,878 | 3,75 | 661 | 5,560 | 108 | 1485 | 11,10 |
| 4000 | 99,07 | 41,50 | 12,19 | 0,294 | 0,278 | 0,822 | 0,899 | 3,85 | 710 | 3,250 | 95 | 1991 | 12,42 |

Табл. 1. Внешние скоростные характеристики двигателя ВАЗ-2108 на разных стадиях  обработки препаратом «Супротек»

| Нагрузочная характеристика, n=2000 об/мин. «Супротек» |
| --- |
| Базовое состояние |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 19,76 | 4,14 | 1,89 | 0,456 | 0,180 | 0,529 | 1,204 | 3,10 | 315 | 0,099 | 54 | 1539 | 11,54 |
| 2 | 40,18 | 8,42 | 2,63 | 0,313 | 0,262 | 0,708 | 1,189 | 3,10 | 345 | 0,075 | 78 | 2524 | 11,58 |
| 3 | 59,28 | 12,42 | 3,39 | 0,273 | 0,299 | 0,791 | 1,154 | 3,00 | 396 | 0,068 | 76 | 3157 | 11,65 |
| 4 | 78,39 | 16,42 | 4,58 | 0,279 | 0,293 | 0842 | 1,065 | 3,00 | 415 | 0,754 | 91 | 2326 | 12,41 |
| 5 | 82,99 | 17,38 | 5,70 | 0,328 | 0,249 | 0,851 | 0,894 | 2,90 | 486 | 6,045 | 142 | 661 | 10,06 |
| После первой обработки составом |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 20,97 | 4,39 | 1,87 | 0,425 | 0,192 | 0,565 | 1,200 | 3,15 | 324 | 0,092 | 51 | 1555 | 11,64 |
| 2 | 40,28 | 8,44 | 2,57 | 0,305 | 0,268 | 0,726 | 1,180 | 3,15 | 356 | 0,071 | 72 | 2466 | 11,62 |
| 3 | 60,59 | 12,69 | 3,35 | 0,264 | 0,310 | 0,810 | 1,150 | 3,10 | 402 | 0,062 | 77 | 3247 | 11,69 |
| 4 | 79,23 | 16,59 | 4,56 | 0,275 | 0,298 | 0,856 | 1,062 | 3,00 | 450 | 0,714 | 88 | 2356 | 12,41 |
| 5 | 85,89 | 17,99 | 5,68 | 0,316 | 0,259 | 0,869 | 0,891 | 2,90 | 495 | 6,011 | 132 | 656 | 10,36 |
| После второй обработки составом |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 20,39 | 4,27 | 1,81 | 0,425 | 0,193 | 0,573 | 1,199 | 3,20 | 329 | 0,084 | 48 | 1610 | 1,81 |
| 2 | 40,78 | 8,54 | 2,48 | 0,290 | 0,282 | 0,741 | 1,185 | 3,15 | 364 | 0,068 | 65 | 2511 | 11,71 |
| 3 | 60,01 | 12,57 | 3,21 | 0,256 | 0,320 | 0,818 | 1,146 | 3,10 | 410 | 0,060 | 71 | 3450 | 11,80 |
| 4 | 79,58 | 16,67 | 4,52 | 0,271 | 0,302 | 0,865 | 1,045 | 3,05 | 455 | 0,701 | 82 | 2460 | 12,48 |
| 5 | 87,53 | 18,33 | 5,67 | 0,309 | 0,265 | 0,879 | 0,894 | 2,95 | 504 | 5,894 | 136 | 625 | 10,44 |

| Нагрузочная характеристика, n=2000 об/мин. «Супротек» (продолжение) |
| --- |
| Итоговое состояние (после третьей обработки составом) |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 20,00 | 4,19 | 1,80 | 0,429 | 0,191 | 0,573 | 1,201 | 3,25 | 334 | 0,082 | 47 | 1624 | 11,84 |
| 2 | 39,68 | 8,31 | 2,39 | 0,288 | 0,284 | 0,738 | 1,187 | 3,15 | 381 | 0,064 | 66 | 2594 | 11,80 |
| 3 | 59,52 | 12,47 | 3,20 | 0,257 | 0,319 | 0,818 | 1,149 | 3,10 | 415 | 0,060 | 72 | 3510 | 11,80 |
| 4 | 80,02 | 16,76 | 4,56 | 0,272 | 0,301 | 0,866 | 1,051 | 3,00 | 469 | 0,714 | 80 | 2412 | 12,40 |
| 5 | 88,28 | 18,49 | 5,68 | 0,307 | 0,266 | 0,880 | 0,888 | 2,90 | 510 | 5,995 | 142 | 601 | 10,40 |

Табл. 2. Нагрузочные характеристики двигателя ВАЗ-2108 на разных стадиях обработки  препаратом «Супротекк», n=2000 об/мин

| Нагрузочная характеристика, n=3000 об/мин. «Супротек» |
| --- |
| Базовое состояние |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 19,82 | 6,23 | 2,62 | 0,421 | 0,194 | 0,487 | 1,114 | 3,60 | 482 | 0,122 | 46 | 2192 | 12,54 |
| 2 | 38,97 | 12,24 | 3,85 | 0,315 | 0,260 | 0,659 | 1,110 | 3,60 | 502 | 0,091 | 52 | 3566 | 12,50 |
| 3 | 58,78 | 18,47 | 4,87 | 0,264 | 0,310 | 0,751 | 1,080 | 3,50 | 543 | 0,115 | 59 | 3995 | 12,65 |
| 4 | 79,26 | 24,90 | 6,54 | 0,263 | 0,311 | 0,809 | 1,015 | 3,45 | 562 | 0,601 | 78 | 2970 | 13,11 |
| 5 | 97,09 | 30,50 | 9,87 | 0,324 | 0,253 | 0,844 | 0,865 | 3,40 | 584 | 7,482 | 165 | 674 | 10,01 |
| После первой обработки составом |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 20,64 | 6,48 | 2,61 | 0,403 | 0,203 | 0,517 | 1,119 | 3,65 | 492 | 0,119 | 42 | 2108 | 12,50 |
| 2 | 39,95 | 12,55 | 3,78 | 0,301 | 0,272 | 0,684 | 1,108 | 3,60 | 511 | 0,087 | 45 | 3596 | 12,40 |
| 3 | 59,92 | 18,82 | 4,76 | 0,253 | 0,234 | 0,773 | 1,075 | 3,55 | 554 | 0,110 | 52 | 4010 | 12,61 |
| 4 | 79,89 | 25,10 | 6,53 | 0,260 | 0,314 | 0,826 | 1,012 | 3,50 | 580 | 0,611 | 72 | 2872 | 13,17 |
| 5 | 98,87 | 31,06 | 9,92 | 0,319 | 0,256 | 0,861 | 0,861 | 3,45 | 594 | 7,346 | 154 | 650 | 10,12 |
| После второй обработки составом |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 21,01 | 6,60 | 2,55 | 0,386 | 0,212 | 0,534 | 1,203 | 3,70 | 500 | 0,108 | 39 | 2114 | 12,62 |
| 2 | 40,68 | 12,78 | 3,73 | 0,292 | 0,280 | 0,699 | 1,112 | 3,65 | 523 | 0,081 | 41 | 3678 | 12,42 |
| 3 | 61,02 | 19,17 | 4,68 | 0,244 | 0,336 | 0,786 | 1,069 | 3,60 | 560 | 0,101 | 50 | 4112 | 12,74 |
| 4 | 80,70 | 25,35 | 6,63 | 0,262 | 0,313 | 0,836 | 1,009 | 3,55 | 589 | 0,547 | 72 | 2946 | 13,22 |
| 5 | 100,7 | 31,64 | 10,04 | 0,317 | 0,258 | 0,870 | 0,870 | 3,50 | 611 | 7,450 | 158 | 631 | 10,21 |

| Нагрузочная характеристика, n=3000 об/мин. «Супротек» (продолжение) |
| --- |
| Итоговое состояние (после третьей обработки составом) |
| № режима | Me, нм | Nе, кВт | Gт, кг/ч | ge, кг/ кВтч | (е | (м | α | Рм, бар | Тог, С | СО,% | CH, ppm | NO, ppm | CO2, % |
| 1 | 20,23 | 6,35 | 2,48 | 0,391 | 0,209 | 0,531 | 1,200 | 3,75 | 504 | 0,111 | 36 | 2190 | 12,60 |
| 2 | 39,79 | 12,50 | 3,65 | 0,292 | 0,280 | 0,700 | 1,115 | 3,65 | 528 | 0,084 | 40 | 3670 | 12,50 |
| 3 | 60,01 | 18,85 | 4,58 | 0,243 | 0,337 | 0,787 | 1,084 | 3,65 | 569 | 0,104 | 48 | 4145 | 12,70 |
| 4 | 80,57 | 25,31 | 6,59 | 0,260 | 0,314 | 0,840 | 1,015 | 3,60 | 600 | 0,523 | 70 | 2900 | 13,10 |
| 5 | 100,8 | 31,67 | 10,17 | 0,321 | 0,255 | 0,874 | 0,871 | 3,60 | 620 | 7,512 | 151 | 610 | 10,10 |

Табл. 3. Нагрузочные характеристики двигателя ВАЗ-2108 на разных стадиях обработки  препаратом «Супротекк», n=3000 об/мин

Результаты замеров мощности механических потерь на разных стадиях обработки двигателя препаратом «Супротек» сведены в табл. 4.Результаты

| Момент механических потерь, нм |
| --- |
| Частота вращения к.в., об/мин | Начальное состояние | После первой обработки | После второй обработки | Итоговое состояние |
|  | Закры-тый дроссель | Откры-тый дроссель | Закры-тый дроссель | Откры-тый дроссель | Закры-тый дроссель | Откры-тый дроссель | Закры-тый дроссель | Откры-тый дроссель |
| 300 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,5 | 19,0 |
| 500 | 21,0 | 18,5 | 19,5 | 16,5 | 18,5 | 16,0 | 18,0 | 15,5 |
| 800 | 18,5 | 13,5 | 17,5 | 11,5 | 16,5 | 11,0 | 16,0 | 10,5 |
| 1000 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 11,5 | 15,0 | 10,5 | 15,0 | 10,0 |
| 1500 | 18,0 | 13,5 | 17,0 | 12,0 | 15,5 | 11,0 | 15,5 | 11,0 |
| 2000 | 19,5 | 14,5 | 18,0 | 13,0 | 17,0 | 12,0 | 16,5 | 12,0 |
| 2500 | 21,0 | 16,5 | 19,5 | 14,5 | 18,0 | 13,0 | 17,5 | 12,5 |
| 3000 | 22,5 | 18,0 | 21,0 | 16,0 | 20,0 | 15,0 | 19,5 | 14,5 |
| 3500 | 24,5 | 20,5 | 22,5 | 19,0 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 18,0 |
| 4000 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 22,5 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 21,5 |

Табл. 4. Результаты замера момента механических потерь (нм)  методом прокрутки.

Результаты замеров параметров герметичности цилиндропоршневой группы двигателя на разных стадиях обработки препаратом «Супротек» сведены в табл. 5…7.

| Этап испытаний | 1-й цилиндр | 2-й цилиндр | 3-й цилиндр | 4-й цилиндр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перед обработкой препаратом | 11,3/11,7 | 9,8/9,5 | 12,1/12,4 | 12,2/12,4 |
| После первой обработки | 11,8/12,3 | 10,2/10,5 | 12,4/12,8 | 12,5/12,8 |
| После второй обработки | 12,1/12,4 | 10,6/10,9 | 12,5/12,9 | 12,7/13,0 |
| Итоговое состояние | 12,1/12,4 | 10,7/11,0 | 12,7/13,0 | 12,9/13,1 |

Табл. 5.  Данные замера компрессии, кг/см2, по цилиндрам (числитель – закрытый дроссель, знаменатель – открытый дроссель)

| Этап испытаний | 1-й цилиндр | 2-й цилиндр | 3-й цилиндр | 4-й цилиндр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перед обработкой препаратом | 0,840 | 0,805 | 0,865 | 0,870 |
| После первой обработки | 0,850 | 0,835 | 0,875 | 0,875 |
| После второй обработки | 0,865 | 0,845 | 0,880 | 0,885 |
| Итоговое состояние | 0,870 | 0,850 | 0,885 | 0,885 |

Табл. 6 . Данные замера полного вакуума, кг/см2, по цилиндрам.

| Этап испытаний | 1-й цилиндр | 2-й цилиндр | 3-й цилиндр | 4-й цилиндр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перед обработкой препаратом | 0,360 | 0,405 | 0,385 | 0,375 |
| После первой обработки | 0,350 | 0,385 | 0,370 | 0,365 |
| После второй обработки | 0,345 | 0,380 | 0,355 | 0,355 |
| Итоговое состояние | 0,335 | 0,370 | 0,340 | 0,335 |

Табл. 7. Данные замера остаточного  вакуума, кг/см2, по цилиндрам.

Данные сопоставления скоростей износа контрольных весовых элементов базового двигателя (результаты получены усреднением данных испытаний трех двигателей по аналогичной программе) и двигателя, прошедшего полный цикл обработки препаратом «Супротек», сведены в табл. 8. Скорости износа определены путем точного взвешивания контрольных деталей. Погрешность взвешивания – 0.0001 г.

| Деталь | Скорость износа, мг/час |
| --- | --- |
|  | До обработки | После обработки |
| Поршневые кольца |
| Первое компрессионное 2-й цил. | 0,45 (+/-12%) | 0,30 |
| Второе компрессионное 2-й цил. | 0,76 (+/-12%) | 0,45 |
| Первое компрессионное 3-й цил. | 0,46 (+/-12%) | 0,28 |
| Второе компрессионное 3-й цил. | 0,74 (+/-12%) | 0,51 |
| Вкладыши подшипников кол.вала |
| Вкладыш 1 (шат. верхн. 2-й цил) | 0,41(+/-15%) | 0,18 |
| Вкладыш 2 (шат.нижн. 2-й цил) | 0,32 (+/-15%) | 0,17 |
| Вкладыш 3 (кор.верх.2-я опора) | 0,34 (+/-15%) | 0,21 |
| Вкладыш 4 (кор.нижн. 2-я опора) | 0,65 (+/-15%) | 0,31 |
| Вкладыш 5 (шат. верхн. 3-й цил) | 0,38 (+/-15%) | 0,14 |
| Вкладыш 6 (шат.нижн. 3-й цил) | 0,34 (+/-15%) | 0,11 |
| Вкладыш 7 (кор.верх.3-я опора) | 0,34 (+/-15%) | 0,09 |
| Вкладыш 8 (кор.нижн. 3-я опора) | 0,60 (+/-15%) | 0,29 |

Табл.9. Результаты определения скоростей износа основных деталей узлов трения двигателя ВАЗ-2108 до ( по усредненным данным испытания трех двигателей) и после обработки препаратом «Супротек»

- Результаты визуальной диагностики двигателя

После испытаний двигатель был демонтирован со стенда, разобран и продефектован.

Результаты визуального анализа недопустимых дефектов, которые могли бы являться следствием обработки двигателя составом «Супротек», не выявили. Нагарообразование, отложения в камере сгорания, в зоне поршневых канавок не превышает обычного уровня (баллы 1…2).

Результаты обмеров двигателя до и после испытаний сведены в Приложения 1,2.

7. Выводы по результатам обработки двигателя препаратом «СУПРОТЕК»

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

  - Подтвердились ранее полученные выводы о положительном влиянии обработки препаратом «Супротек» на технико-экономические и экологические показатели испытуемого двигателя. Величины эффектов обработки, усредненные по основным режимам универсального цикла испытаний, сведены в табл. 10:

| Этап обработки | Усредненные эффекты, % относительно базы |
| --- | --- |
|  | Мощность | Расход топлива | Эффек. к.п.д. | СО | СН | NOx |
| После первой обработки | 1,648 | 3,712 | 3,412 | 8,454 | 8,131 | 1,034 |
| После второй обработки | 3,663 | 6,283 | 6,545 | 15,862 | 14,551 | -1,371 |
| После третьей обработки | 4,579 | 6,526 | 7,125 | 14,412 | 16,120 | -4,364 |

Табл.10. Усредненные эффекты обработки двигателя препаратом «Супротек» на серии длительных стендовых моторных испытаний

Красным выделяется ухудшение параметров, зеленым – улучшение, синим – изменение в пределах погрешности измерения

Таким образом, снижение расхода топлива по итогу всех обработок превысило 6.5%, рост эффективной мощности – 4.5%. Наблюдается определенное улучшение показателей токсичности отработавших газов по компонентам СО и СН. Изменение содержания оксидов азота не превысило пределов погрешности измерения.

  - По итогам обработки двигателя препаратом «Супротек» наблюдается снижение момента потерь трения, наиболее заметное в зоне малых частот вращения коленчатого вала (до 30…35%). В зонах высоких частот вращения коленчатого вала этот эффект уменьшается до 8…12%.

  - Наблюдается существенное улучшение показателей герметичности цилиндропоршневой группы, выражающееся в росте компрессии по всем цилиндрам, увеличения параметров полного и уменьшении параметров остаточного вакуума в цилиндрах.

  - Снижение скорости износа по сопряжениям цилиндропоршневой группы двигателя, обработанного препаратом «Супротек», составило 30…45% , подшипников коленчатого вала – на 40…80%.

Приложение 1.

Дефектовочная ведомость

двигателя ВАЗ-2108

Ресурсные испытания препарата «Супротек»

До испытаний

- Блок цилиндров

  - Диаметры цилиндров, износ образующей и овализация

# Таблица 4

| № цилиндра & его класс | сечение/ размер | 1 (5 мм) | 2 (15 мм) | 3 (45 мм) | 4 (80 мм) | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 82,010 | 82,040 | 82,030 | 82,035 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,000 | 82,060 | 82,020 | 82,020 |  |
| 2 | А, мм | 82,030 | 82,050 | 82,045 | 82,040 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,000 | 82,020 | 82,020 | 82,020 |  |
| 3 | А, мм | 82,030 | 82,045 | 82,060 | 82,040 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,000 | 82,020 | 82,020 | 82,020 |  |
| 4 | А, мм | 82,020 | 82,040 | 82,040 | 82,025 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,000 | 82,030 | 82,020 | 82,025 |  |

Прим.: 1. Перед измерениями нутромер настраивается по микрометру на номинальный диаметр цилиндра.

- Поршни и кольца

  - Максимальный размер юбки, зазоры поршень-цилиндр

# Таблица 5

| № цилиндра: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. размер юбки: | 81,967 | 81,965 | 81,965 | 81,965 |
| Зазор, мм: | 0,068 | 0,075 | 0,075 | 0,060 |
| Норм. зазор, допуск: | 0,025 ( 0,045, [0,15] |

Прим.: 1. Измерение максимального диаметра юбки производится в сечении, перпендикулярном поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от огневого днища поршня. 2. Зазор вычисляется как разность диаметра цилиндра по размеру “А” в 4-м обмерочном поясе (см. табл. 4) и фактическим максимальным размером юбки.

  - Тепловые зазоры в замках колец

# Таблица 6

| № поршня: | 1 | 2 | 3 | 4 | Норма, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор в 1 кольце (1): | 0,680 | 0,720 | 0,750 | 0,810 | 0,25 ( 0,45 |
| Зазор в 1 кольце (2): | 0,860 | 0,900 | 0,850 | 1,000 | 0,25 ( 0,45 |
| Допуск всех зазоров: | [1,0] |

Прим.: 1. Зазоры измеряются набором щупов при установке кольца в верхний неизношенный пояс соответствующего цилиндра (сечение 1 – 5 мм). 2. Зазор также измеряется в поясе 2 – на 15 мм от плоскости разъема (в зоне износа).

- Детали движения и подшипники

  - Шатунные шейки коленчатого вала, износ шатунных подшипников

    - Диаметры шатунных шеек

# Таблица 7

| № цилиндра | 1 | 2 | 3 | 4 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер в сечении 1 | А, мм | 47,840 | 47,840 | 47,840 | 47,840 | 46,830÷46,850 |
|  | Б, мм | 47,840 | 47,845 | 47,840 | 47,845 |  |
| Среднее по всем замерам | 47,840 | 47,842 | 47,840 | 47,842 |  |

Прим.: 1. Размер А – измеряется в плоскости кривошипа, Б – в перпендикулярной ей. 2.(Сечение 1 расположено в центральной зоне шейки, измерения проводятся несколько раз в различных точках. 3. Допустимый износ, овальность, конусность и т.д. не более 0,03 мм.

    - Диаметры шатунных подшипников

# Таблица 8

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 47,895 | 47,887 | 47,890 | 47,905 | 47,900 |
|  | Б, мм | 47,880 | 47,905 | 47,910 | 47,905 |  |
| Среднее по всем замерам | 47,888 | 47,896 | 47,900 | 47,905 |  |

Прим.: 1. Размеры А и Б измеряются в таком же порядке, как и для коленчатого вала, однако размер Б, попадающий на стык вкладышей, измеряется в двух плоскостях от разъема на (10(20( от него, в таблицу – среднее. 2. Замеры ведется на собранном подшипнике, момент затяжки гаек шатунных болтов 45(53 нм (в два приема). 3. Овальность, конусность и корсетность не более 0,03 мм

  - Коренные шейки коленчатого вала, износ коренных подшипников

    - Диаметры коренных шеек

# Таблица 11

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 50,56 | 50,56 | 50,55 | 50,55 | 50.55 |  |
|  | Б, мм | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50.55 |  |
| Среднее по замерам | 50.555 | 50,555 | 50,55 | 50,55 | 50,55 |  |

Прим.: Общие положения те же, что и для шатунной шейки.

    - Диаметры коренных подшипников

# Таблица 12

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 50,615 | 50,620 | 50,610 | 50,615 | 50.59 | 50.6 |
|  | Б, мм | 50,618 | 50,605 | 50,617 | 50,617 | 50.61 |  |
| Среднее по замерам | 50.617 | 50,612 | 50,614 | 50,616 | 50,600 |  |

Прим.: 1. Общие положения те же, что и для шатунных подшипников. 2. Момент затяжки болтов крышек коренных опор 70(84 нм (в два приема).

    - Зазоры в коренных подшипниках (по размеру “А” / по среднему)

# Таблица 13

| №№ шеек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор, мм | 0,055/ 0,062 | 0,060/ 0,057 | 0,060/ 0,064 | 0,065/ 0,066 | 0,040/ 0,050 | 0,026 ( 0,073 |
| Допускаемое значение зазора, мм | [0,150] |

Прим.: Зазор вычисляется так же, как и для шатунного подшипника.

    - Вкладыши коренных подшипников

# Таблица 14

| № цил./ вкладыш | Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний | 1 | 1,945 | 1,945 | 1,950 | 1,955 | 1,965 |  |
| Нижний | 1 | 1,960 | 1,950 | 1,950 | 1,945 | 1,950 |  |

Прим.: Общие положения такие же, как и для шатунных вкладышей.

Приложение 2.

Дефектовочная ведомость

двигателя ВАЗ-2108

Ресурсные испытания препарата «Супротек»

После испытаний

- Блок цилиндров

  - Диаметры цилиндров, износ образующей и овализация

# Таблица 4

| № цилиндра & его класс | сечение/ размер | 1 (5 мм) | 2 (15 мм) | 3 (45 мм) | 4 (80 мм) | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 82,025 | 82,060 | 82,040 | 82,040 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,015 | 82,060 | 82,035 | 82,035 |  |
| 2 | А, мм | 82,035 | 82,055 | 82,050 | 82,040 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,015 | 82,045 | 82,025 | 82,030 |  |
| 3 | А, мм | 82,035 | 82,060 | 82,055 | 82,040 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,015 | 82,030 | 82,025 | 82,025 |  |
| 4 | А, мм | 82,030 | 82,080 | 82,040 | 82,030 | 82,000 |
|  | Б, мм | 82,010 | 82,035 | 82,030 | 82,035 |  |

Прим.: 1. Перед измерениями нутромер настраивается по микрометру на номинальный диаметр цилиндра.

- Поршни и кольца

  - Максимальный размер юбки, зазоры поршень-цилиндр

# Таблица 5

| № цилиндра: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. размер юбки: | 81,970 | 81,955 | 81,960 | 81,960 |
| Зазор, мм: | 0,070 | 0,085 | 0,080 | 0,070 |
| Норм. зазор, допуск: | 0,025 ( 0,045, [0,15] |

Прим.: 1. Измерение максимального диаметра юбки производится в сечении, перпендикулярном поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от огневого днища поршня. 2. Зазор вычисляется как разность диаметра цилиндра по размеру “А” в 4-м обмерочном поясе (см. табл. 4) и фактическим максимальным размером юбки.

  - Тепловые зазоры в замках колец

# Таблица 6

| № поршня: | 1 | 2 | 3 | 4 | Норма, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор в 1 кольце (1): | 0,750 | 0,800 | 0,800 | 0,860 | 0,25 ( 0,45 |
| Зазор в 1 кольце (2): | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 1,000 | 0,25 ( 0,45 |
| Допуск всех зазоров: | [1,0] |

Прим.: 1. Зазоры измеряются набором щупов при установке кольца в верхний неизношенный пояс соответствующего цилиндра (сечение 1 – 5 мм). 2. Зазор также измеряется в поясе 2 – на 15 мм от плоскости разъема (в зоне износа).

- Детали движения и подшипники

  - Шатунные шейки коленчатого вала, износ шатунных подшипников

    - Диаметры шатунных шеек

# Таблица 7

| № цилиндра | 1 | 2 | 3 | 4 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер в сечении 1 | А, мм | 47,840 | 47,840 | 47,840 | 47,840 | 46,830÷46,850 |
|  | Б, мм | 47,845 | 47,840 | 47,840 | 47,840 |  |
| Среднее по всем замерам | 47,842 | 47,840 | 47,840 | 47,840 |  |

Прим.: 1. Размер А – измеряется в плоскости кривошипа, Б – в перпендикулярной ей. 2.(Сечение 1 расположено в центральной зоне шейки, измерения проводятся несколько раз в различных точках. 3. Допустимый износ, овальность, конусность и т.д. не более 0,03 мм.

    - Диаметры шатунных подшипников

# Таблица 8

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 47,910 | 47,920 | 47,910 | 47,925 | 47,900 |
|  | Б, мм | 47,955 | 47,930 | 47,920 | 47,950 |  |
| Среднее по всем замерам | 47,932 | 47,925 | 47,915 | 47,938 |  |

Прим.: 1. Размеры А и Б измеряются в таком же порядке, как и для коленчатого вала, однако размер Б, попадающий на стык вкладышей, измеряется в двух плоскостях от разъема на (10(20( от него, в таблицу – среднее. 2. Замеры ведется на собранном подшипнике, момент затяжки гаек шатунных болтов 45(53 нм (в два приема). 3. Овальность, конусность и корсетность не более 0,03 мм

  - Коренные шейки коленчатого вала, износ коренных подшипников

    - Диаметры коренных шеек

# Таблица 11

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 50,565 | 50,560 | 50,555 | 50,560 | 50.565 |  |
|  | Б, мм | 50,56 | 50,550 | 50,550 | 50,550 | 50.555 |  |
| Среднее по замерам | 50.562 | 50,555 | 50,552 | 50,555 | 50,555 |  |

Прим.: Общие положения те же, что и для шатунной шейки.

    - Диаметры коренных подшипников

# Таблица 12

| Сечение | № цил./ размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, мм | 50,640 | 50,630 | 50,625 | 50,625 | 50.615 | 6 |
|  | Б, мм | 50,640 | 50,620 | 50,625 | 50,635 | 50.63 |  |
| Среднее по замерам | 50.640 | 50,625 | 50,625 | 50,630 | 50,622 |  |

Прим.: 1. Общие положения те же, что и для шатунных подшипников. 2. Момент затяжки болтов крышек коренных опор 70(84 нм (в два приема).

    - Зазоры в коренных подшипниках (по размеру “А” / по среднему)

# Таблица 13

| №№ шеек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор, мм | 0,075/ 0,078 | 0,070/ 0,070 | 0,070/ 0,073 | 0,065/ 0,075 | 0,060/ 0,067 | 0,026 ( 0,073 |
| Допускаемое значение зазора, мм | [0,150] |

Прим.: Зазор вычисляется так же, как и для шатунного подшипника.

    - Вкладыши коренных подшипников

# Таблица 14

| № цил./ вкладыш | Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний | 1 | 1,945 | 1,945 | 1,955 | 1,960 | 1,970 |  |
| Нижний | 1 | 1,960 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |  |

Прим.: Общие положения такие же, как и для шатунных вкладышей.